L120	Pendelleuchte mit Baldachin und Betriebstechnik

Pendelleuchte als Langfeldleuchte für abgependelte Montage,
Bauform rechteckig,
Leuchtenkorpus aus Aluminium verchromt oder eloxiert,
Baldachin aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet,
Diffusorfläche aus mattiertem Acrylglas mit in Kegelsenkungen integrierten Linsenoptiken,
Aufhängung aus Edelstahl
max. Gehäuseabmessungen L/B/H: ca. 1335 / 60 / 20 mm,
Abmessungen des Baldachins L/B/H ca. 390 / 60 / 37 mm,
Abpendelhöhe 300 – 1800 mm

126 Stück Low-Power LED,

Nutzlichtstrom 1826 lm,

Lichtverteilung: 100 % direkt, eng abstrahlend, 
Lichtfarbe 3000 K,

Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 >Ra 80,

Farbtoleranz 3 SDCM,
mittlere Bemessungslebensdauer L80 > 50  000 Stunden,

inklusive Baldachin mit Konverter zum Anschluss an 230 V Wechselspannung, einfach schaltbar

Nennanschlusleistung 32 W,
EU-Konformität / CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529,

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

inkl. 2 x Seilabhängungen aus Edelstahl

Hersteller / Typ
Nimbus / L 120 mit Baldachin und Betriebstechnik

005-751 / Korpus verchromt
005-753 / Korpus eloxiert

oder gleichwertiger Art,

Hersteller / Typ 

'....................................................'
vom Bieter einzutragen