Modul L 196	Deckenleuchte für Direktmontage

Langfeldleuchte zur Direktmontage an abgehängter Decke,
Bauform rechteckig mit gerundeten Ecken,
Diffusorfläche aus mattiertem Acrylglas mit 192 Kegelsenkungen zur Lichtlenkung und Ausblendung,
gemäß DIN EN 12464-1 für Arbeitsstättenbeleuchtung geeignet,
Träger aus eloxiertem Aluminium,
inklusive Montageplatte aus verzinktem Stahlblech,
max. Gehäuseabmessungen L/B/H: ca. 1510 / 135 / 18 mm,

192 Mid-Power LED,
Nutzlichtstrom 3300 lm,
Lichtverteilung: ca. 98 % direkt nach unten, breit abstrahlend,
Lichtfarbe 2700 / 3000 / 4000 K (bitte auswählen),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 > Ra 80,
Farbtoleranz 3 SDCM,
mittlere Bemessungslebensdauer L80 > 50 000 Stunden,

ohne Konverter,
zum Anschluss an 24 V DC (Konstantspannung), 
Nennanschlussleistung siehe Tabelle unten, CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529,

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energie-effizienzklasse D.

Hersteller / Typ
Nimbus / Modul L 196 Direktmontage

544-836 für 2700 K / 23,5 W
544-835 für 3000 K / 23,5 W
544-837 für 4000 K / 23,5 W

oder gleichwertiger Art.

Hersteller / Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen