Office Air 2.0

LED-Stehleuchte mit PDLS

Arbeitsplatz-Stehleuchte mit getrennt schaltbarem 
Direkt- und Indirektlichtanteil und Präsenz- und Umgebungslichtsteuerung (PDLS),
Bauform rechteckig, Leuchtenkopf und Rohr aus Aluminium, Oberflächenausführung siehe Matrix unten,
Diffusorfläche aus Acrylglas zur Entblendung und Lichtlenkung nach unten mittels präzise ausgerichteter Kegelsenkungen,
Fussplatte aus Stahl, anthrazitgrau lackiert,
max. Gehäuseabmessungen L/B/H: 865 / 270 / 48 mm,
Höhe gesamt ca. 1950 mm, 
max. Abmessungen Fußplatte L/B/H: 500 / 300 / 14 mm,

320 Stück Mid-Power LED,
Nutzlichtstrom insgesamt 8500  lm,
Lichtverteilung: 30 % direkt, 70 % indirekt,
Lichtfarbe 3000 / 4000 K (bitte auswählen),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 >Ra 80,
Farbtoleranz 3 SDCM,
mittlere Bemessungslebensdauer L80 > 50  000 Stunden,

mit Konverter zum Anschluss an 230 V Wechselspannung,
Anschlussleistung 62,5 W,
CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529,
2,5 m Zuleitung mit Winkelstecker,

stufenlos dimmbar (Dimmung videokonferenzfähig), automatischer Ruhemodus zur Energieeinsparung, Präsenz- und Umgebungslichtsteuerung (PDLS),
vom Nutzer jederzeit unmittelbar deaktivierbar,
Bedienung erfolgt über zwei bündig im Tragprofil eingelassene, kapazitive Bedienfelder,

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse C und D.

Hersteller / Typ
Nimbus / Office Air 2.0

Oberflächenausführung
eloxiert
552-373 für 3000 K
552-374 für 4000 K

Oberflächenausführung
verchromt
552-368 für 3000 K
552-369 für 4000 K

oder gleichwertiger Art.
Hersteller / Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen