Force One	Stehleuchte, beidseitig abstrahlend, mit PDLS
Power

Arbeitsplatz-Stehleuchte mit hinzuschaltbarem Indirektlichtanteil und Präsenz- und Umgebungslichtsteuerung (PDLS),
Leuchtenkopf rechteckig, Tragprofil gebogen, Querschnitt in leichter Trapezform, die gekröpfte Form des Tragprofils sorgt für eine Auskragung des Leuchtenkopfes direkt über die Arbeitsfläche und für Kompatibilität zu fast allen gängigen Tischuntergestellen, 
Softlight-Diffusor aus tiefgezogenem Plexiglas zur Entblendung und Lichtlenkung nach unten mittels ausgerichteter Kegelsenkungen, 
Leuchtenkopf und Rohr aus Aluminium, Oberflächenausführung siehe Matrix unten,
Fußelement aus Stahlguss, Abdeckung aus Kunststoff, hochglänzende Oberfläche in dazu passender Farbe,

max. Gehäuseabmessungen L/B/H: ca. 945 / 225 / 1920 mm, 
Abmessungen Fußelement L/B/H: ca. 384 / 264 / 58 mm
(zuzüglich 15 mm Höhenverstellung),

352 Stück Mid-Power LED,

Nutzlichtstrom insgesamt 9248 lm,
Lichtausbeute: 123,3 lm/Watt,
Lichtverteilung: 28 % direkt, 72 % indirekt,
Lichtfarbe 3000 / 4000 K (bitte auswählen),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 > Ra 80,

Farbtoleranz 3 SDCM,
mittlere Bemessungslebensdauer L80 > 50  000 Stunden,

Konverter im Fußelement integriert,
zum Anschluss an 230 V Wechselspannung,
Anschlussleistung 75 W,
Prüfzeichen TÜV / GS, CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529,

2,8 m Zuleitung mit Winkelstecker,

stufenlos dimmbar (Dimmung videokonferenzfähig), automatischer Ruhemodus zur Energieeinsparung, Präsenz- und Umgebungslichtsteuerung (PDLS),
vom Nutzer jederzeit unmittelbar deaktivierbar,
Bedienung erfolgt über zwei bündig im Tragprofil eingelassene, kapazitive Bedienfelder,

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklassen A und E.

Hersteller / Typ: Nimbus / Force One Power

Aluminium naturglanziert
547-239 für 3000 K
547-240 für 4000 K

Aluminium eloxiert
547-236 für 3000 K
547-237 für 4000 K

Aluminium weiß hochglänzend (pulverbeschichtet)
547-233 für 3000 K
547-234 für 4000 K

oder gleichwertiger Art.

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen