Q ONE / DALI

Wallwasher mit Aufbaugehäuse aus Aluminium

LED-Wallwasher mit Aufbaugehäuse und externer Betriebstechnik,
Bauform quadratisch mit gerundeten Ecken,
max. Gehäuseabmessungen L/B/H: ca. 128/128/26 mm,
Gehäuse aus Aluminium, matt pulverbeschichtet, Frontfläche aus Kunststoff, matt lackiert,
Oberflächenausführung siehe Tabelle unten,
Befestigung der Leuchte durch rückseitige Permanentmagnete am Deckenbefestigungsring,
auf der Sichtseite integrierter Freiform-Reflektor zur Bündelung des Lichts und Projektion auf die Wandfläche, Lichtaustritt asymmetrisch eng abstrahlend zur akzentuierten Beleuchtung von Objekten und Wänden,
mit externem Konverter zum Anschluss an 230 V Wechselstrom, dimmbar über DALI,
Mindestwirkungsgrad: 99 %,
Lichtverteilung: 100 % asymmetrisch direktstrahlend,
1 High-Power LED,
Lichtfarbe 2700 / 3000 / 4000 K (bitte auswählen),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 Ra > 90,
Farbtoleranz 3 SDCM,
mittlere Bemessungslebensdauer L80 > 50 000 Stunden,
CE-Zeichen, Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Hersteller/Typ:
Nimbus Q ONE / DALI

Oberflächenausführung schwarz matt
557-820 für 2700 K / 10,3 W / 700 lm
557-821 für 3000 K / 10,3 W / 730 lm
557-822 für 4000 K / 10,3 W / 780 lm

Oberflächenausführung weiß matt
557-823 für 2700 K / 10,3 W / 700 lm
557-824 für 3000 K / 10,3 W / 730 lm
557-825 für 4000 K / 10,3 W / 780 lm

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen