LADY JANE	Stehleuchte mit Gestendimmung

10 W LED mit frei drehbarem und stufenlos höhenverstellbarem 
Leuchtenkopf,

Stehleuchte für den Wohnbereich,
Bauform rechteckig mit gerundeten Ecken,
Diffusorfläche aus Polycarbonat zur Entblendung und Lichtlenkung nach unten mittels ausgerichteter Kegelsenkung,
Abdeckung aus pulverbeschichtetem Aluminium,
Fußplatte aus pulverbeschichtetem Stahl,
weiß hochglänzend,

gerader Leuchtenstab aus verchromtem Stahl,

frei drehbares und stufenlos höhenverstellbares Lichtpaddel mit berührungsloser Gestensteuerung,
optionale Installation eines zweiten Leuchtenkopfes (SISTER JANE),
max. Abmessungen L/B/H: ca. 1505/515/80 mm, 
frei geführte Zuleitung von Leuchte zu Konverter, Kabelverbindung leicht lösbar,
Textilkabel in drei Farbvarianten erhältlich, Länge 4 m,
bitte gesondert bestellen,
Mindestwirkungsgrad: 99 %,
Lichtverteilung: 98 % direkt, breit abstrahlend,
42 Low-Power LEDs mit einer Gesamtleistung von 
10 W, mit Konverter im Netzteil, 
zum Anschluss an 230 V ~, 
EE-Klasse A+,

Leuchtenlichtstrom 895 lm
Lichtfarbe 2700 K / 3000 K (bitte auswählen),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 > Ra 80,
als Einzelleuchte VDE konform, CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529,

Hersteller/Typ
Nimbus LADY JANE Stehleuchte LED.next,

547-260 für 2700 K
546-385 für 3000 K
(bitte auswählen)

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen