Spirito Santo	Wandaufbauleuchte ind. 3W LED

Wandaufbauleuchte zur variablen indirekten Beleuchtung, für Direktmontage, Bauform rechteckig, Leuchtengehäuse und -kopf aus Aluminium natureloxiert; stufenlos variierbarer Lichtaustritt
max. Gehäuseabmessungen L/B/H: ca. 246/140/28 mm;

bestückt mit  Low-Power LEDs mit einer Gesamtleistung von 3 W; mit integriertem Konverter; zum Anschluss an 230 V AC,

Energieeffizienzklasse A++,

Leuchtenlichtstrom 380 lm
Lichtfarbe 2700 K / 3000 K (bitte auswählen), Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 >Ra 80, als Einzelleuchte VDE konform, CE-Zeichen; Schutzart IP 20 DIN EN 60529

Hersteller/Typ Nimbus Spirito Santo

010-497 für 2700 K

544-736 für 3000 K

(bitte auswählen)

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen