Roxxane Office

LED-Arbeitsplatz-Tischleuchte für Office-Anwendung,

Arbeitsplatz-Tischleuchte, Bauform rechteckig mit gerundeten Ecken,
Farbe silber eloxalfarben,
große Beweglichkeit durch 2 kalibrierte Friktionsgelenke im Leuchtenrohr und einen 270°  3D-Gelenkkopf mit Softlight-Diffusor und berührungsloser Gestensteuerung,
max. Abmessungen L/B/H: ca. 762/583/75 mm,
flexible runde Zuleitung von Leuchte zu Konverter,
Länge 1,5 m, schwarz,
Mindestwirkungsgrad: 99 %,
Lichtverteilung: 100 % direkt, breit abstrahlend,
84 Low-Power LED mit einer Gesamtleistung von 
15 W, mit separatem Konverter,
zum Anschluss an 230 V Wechselstrom, 
Energieeffizienzklasse A,
Leuchtenlichtstrom 1005 lm,
Lichtfarbe 2700/ 3000/ 4000 K (bitte auswählen),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 > Ra 80,
als Einzelleuchte VDE konform, CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529,

Fußplatte, Adapter oder Tischklemme bitte separat bestellen !

Hersteller/Typ
Nimbus Roxxane Office Tischleuchte

010-145 für 2700 K
009-124 für 3000 K
010-146 für 4000 K
(bitte auswählen)

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen