L 196 S2 indir.	Pendelleuchte

sehr flache, höheneinstellbare Pendelleuchte als Langfeldleuchte, Reihung von 2 Leuchtenmodulen
L 196, mechanisch und  elektrisch verbunden mit Verbindungselement,
Ausführung mit Indirektlichtanteil zur atmosphärischen Deckenaufhellung,
Bauform rechteckig mit gerundeten Ecken,
Diffusorfläche aus mattiertem Acrylglas mit Kegelsenkungen zur Lichtlenkung,
Träger aus eloxiertem Aluminium,
Edelstahlseilabhängung,
max. Gehäuseabmessungen L/B/H: 3023/135/18 mm,
Bauhöhe am Verbindungselement 34 mm,
Mindestwirkungsgrad: 99 %,
Lichtverteilung: 87 % direkt abstrahlend,13 % indirekt abstrahlend, breit abstrahlend,
Ausblendung gemäß DIN EN 12464-1 für Arbeitsstättenbeleuchtung geeignet,
440 Mid-Power LED mit einer Gesamtleistung von 55 W, ohne Konverter,
zum Anschluss an 24 V DC (Konstantspannung),
Energieeffizienzklasse A++,
Leuchtenlichtstrom ca. 7600 lm,
Lichtfarbe 2700 / 3000 / 4000 K (bitte auswählen),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 >Ra 80,
als Einzelleuchte VDE konform, CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529,
inkl.:
1 x Modulverbinder aus Aluminium,
weiß pulverbeschichtet,
3 x Seilabhängung aus Edelstahl,
einstellbar von 100 - 1500 mm

Hersteller/Typ
Nimbus Modul L 196 Sequence 2 direkt/indirekt

545-853 für 2700 K
545-854 für 3000 K
545-855 für 4000 K
(bitte auswählen)

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen