L 196 S3 indir.	Pendelleuchte

sehr flache, höheneinstellbare Pendelleuchte als Langfeldleuchte, Reihung von 3 Leuchtenmodulen
L 196, mechanisch und  elektrisch verbunden mit 2 Verbindungselementen,
Ausführung mit Indirektlichtanteil zur atmosphärischen Deckenaufhellung,
Bauform rechteckig mit gerundeten Ecken,
Diffusorfläche aus mattiertem Acrylglas mit Kegelsenkungen zur Lichtlenkung,
Träger aus eloxiertem Aluminium,
Edelstahlseilabhängung,
max. Gehäuseabmessungen L/B/H: 4536/135/18 mm,
Bauhöhe am Verbindungselement 34 mm,
Mindestwirkungsgrad: 99 %,
Lichtverteilung: 87 % direkt abstrahlend,13 % indirekt abstrahlend, breit abstrahlend,
Ausblendung gemäß DIN EN 12464-1 für Arbeitsstättenbeleuchtung geeignet,
660 Mid-Power LED mit einer Gesamtleistung von 82,5 W, ohne Konverter,
zum Anschluss an 24 V Gleichspannung,
Energieeffizienzklasse A++,
Leuchtenlichtstrom ca. 11400 lm,
Lichtfarbe 2700 / 3000 / 4000 K (bitte auswählen),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 >Ra 80,
als Einzelleuchte VDE konform, CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529,
inkl.:
2 x Modulverbinder aus Aluminium,
weiß pulverbeschichtet,
4 x Seilabhängung aus Edelstahl,
einstellbar von 100 - 1500 mm

Hersteller/Typ
Nimbus Modul L 196 Sequence 3 direkt/indirekt

545-859 für 2700 K
545-860 für 3000 K
545-861 für 4000 K
(bitte auswählen)

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen