Modul L 112	Pendelleuchte

Sehr flache Pendelleuchte/Langfeldleuchte für den Office- oder Homebereich,
Bauform rechteckig mit gerundeten Ecken,
Diffusorfläche aus mattiertem Acrylglas mit Kegelsenkungen, Träger aus eloxiertem Aluminium,
Edelstahlseilabhängung einstellbar von 300 - 2000 mm,
max. Gehäuseabmessungen L/B/H: 880/135/18 mm,
Mindestwirkungsgrad: 99 %,
Lichtverteilung: 98 % direkt, breit abstrahlend,

Ausblendung gemäß DIN EN 12464-1 für Arbeitsstättenbeleuchtung geeignet,
112 Mid-Power LEDs mit einer Gesamtleistung von 14 W, ohne Konverter (bitte gesondert bestellen),
zum Anschluss an 24 V DC (Konstantspannung),
Lichtfarbe 2700 / 3000 / 4000 K (bitte auswählen),

Leuchtenlichtstrom 1860 lm,
Energieeffizienzklasse A++,
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 >Ra 80,
als Einzelleuchte VDE konform, CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529,
inkl. Seilabhängung aus Edelstahl

Hersteller/Typ:

Nimbus Modul L 112,

544-752 für 2700 K
544-819 für 3000 K
544-820 für 4000 K
(bitte auswählen)

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen