Modul L 112	Deckenleuchte zur Montage an Aufbaugehäuse

sehr flache Deckenleuchte zur Montage an Aufbaugehäuse,
Bauform rechteckig mit gerundeten Ecken,
Diffusorfläche aus mattiertem Acrylglas mit Kegelsenkungen, Träger aus eloxiertem Aluminium,
max. Gehäuseabmessungen L/B/H: ca. 880/135/18 mm,
Mindestwirkungsgrad: 99 %,
Lichtverteilung: ca. 98 % direkt nach unten, breitstrahlend,
Ausblendung gemäß DIN EN 12464-1 für Arbeitsstättenbeleuchtung geeignet,
112 Mid-Power LED mit einer Gesamtleistung von 14 W, ohne Konverter,
zum Anschluss an 24 V DC (Konstantspannung),
Energieeffizienzklasse A++,
Leuchtenlichtstrom ca. 1860 lm,
Lichtfarbe 2700 / 3000 / 4000 K (bitte auswählen),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 >Ra 80,
zum Betrieb mit Konverter in Aufbaugehäuse,
als Einzelleuchte VDE konform, CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529,

Aufbaugehäuse mit Konverter bitte separat bestellen

Hersteller/Typ
Nimbus Modul L 112 Aufbau an Aufbaugehäuse

546-908 für 2700 K
546-651 für 3000 K
546-906 für 4000 K
(bitte auswählen)

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen