MODUL L 196	POWER

LED-Pendelleuchte mit effektivem Indirektlichtanteil

sehr flache, höheneinstellbare LED-Langfeldleuchte für abgependelte Montage,
Version mit effektivem Indirektlichtanteil zur normgerechten Beleuchtung eines Doppelarbeitsplatzes mit nur einer Leuchte,
Bauform rechteckig mit gerundeten Ecken,
Diffusorfläche aus mattiertem Acrylglas mit Kegelsenkungen, Träger aus eloxiertem Aluminium,
Edelstahlseilabhängung einstellbar von 100 -1500 mm,
max. Gehäuseabmessungen L/B/H: 1510 x 135 x 18 mm,
Mindestwirkungsgrad: 99 %,
Lichtverteilung: 44 % direkt abstrahlend,56 % indirekt abstrahlend, breit abstrahlend,
Ausblendung gemäß DIN EN 12464-1 für Arbeitsstättenbeleuchtung geeignet,
248 Mid-Power LED mit einer Gesamtleistung von 92 W, ohne Konverter,
zum Anschluss an 24 V DC / Konstantspannung,
Energieeffizienzklasse A+, 
Leuchtenlichtstrom ca. 10050 lm,
Lichtfarbe 3000 / 4000 K (bitte auswählen),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 >Ra 80,
als Einzelleuchte VDE konform, CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529,

Hersteller/Typ
Nimbus MODUL L 196 POWER

555-660 für 3000 K
555-661 für 4000 K
(bitte auswählen)

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen