Modul L 196	Pendelleuchte

Pendelleuchte als Langfeldleuchte für abgependelte Montage an abgehängter Decke, Bauform rechteckig mit gerundeten Ecken, Diffusorfläche aus mattiertem Acrylglas mit Kegelsenkungen, Aufhängung Stahl; Edelstahlseilabhängung einstellbar von 100 -1500 mm; 
max. Gehäuseabmessungen L/B/H: ca. 1510/135/19 mm;
Mindestwirkungsgrad: 99%;

Lichtverteilung: 98% direkt, breit abstrahlend;

196 Mid-Power LED mit Gesamtleistung von 23,5 W, ohne Konverter,

zum Anschluss an 24 V DC (Konstantspannung), externer Konverter wird benötigt,
Lichtfarbe 2700 / 3000 / 4000 K (bitte auswählen),

Energieeffizienz A++,

Leuchtenlichtstrom 3300 lm,

Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 >Ra 80, als Einzelleuchte VDE konform, CE-Zeichen; Schutzart IP 20 DIN EN 60529, inkl. Seilabhängung Edelstahl

Hersteller/Typ:

Nimbus Modul L 196

010-614 für 2700 K

009-282 für 3000 K

010-095 für 4000 K

(bitte auswählen)

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ '

....................................................'
vom Bieter einzutragen