Modul L 196	Deckenleuchte für Direktmontage

sehr flache Langfeldleuchte zur Direktmontage an abgehängter Decke,
Bauform rechteckig mit gerundeten Ecken,
Diffusorfläche aus mattiertem Acrylglas mit Kegelsenkungen, Träger aus eloxiertem Aluminium, inklusive Montageplatte,
max. Gehäuseabmessungen L/B/H:ca. 1510/135/18 mm,
Mindestwirkungsgrad: 99 %,
Lichtverteilung: ca. 98 % direkt nach unten, breitstrahlend,
Ausblendung gemäß DIN EN 12464-1 für Arbeitsstättenbeleuchtung geeignet,
196 Mid-Power LEDs mit einer Gesamtleistung von 23,5 W, ohne Konverter (bitte gesondert bestellen),
zum Anschluss an 24 V DC (Konstantspannung), 
Energieeffizienzklasse A++,

Leuchtenlichtstrom 3300 lm,
Lichtfarbe 2700/ 3000/ 4000 K (bitte auswählen),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 >Ra 80,
zum Betrieb mit Einzel- oder Sammelkonverter,
als Einzelleuchte VDE konform, CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529,

Hersteller/Typ

Nimbus Modul L196

544-836 für 2700 K
544-835 für 3000 K
544-837 für 4000 K
(bitte auswählen)

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen