Modul L 196	Deckenleuchte zur Montage an Aufbaugehäse

sehr flache Langfeldleuchte zur Montage an Aufbaugehäuse,
Bauform rechteckig mit gerundeten Ecken,
Diffusorfläche aus mattiertem Acrylglas mit Kegelsenkungen, Träger aus eloxiertem Aluminium,
max. Gehäuseabmessungen L/B/H:ca. 1510/135/18 mm,
Mindestwirkungsgrad: 99 %,
Lichtverteilung: ca. 98 % direkt nach unten, breitstrahlend,
Ausblendung gemäß DIN EN 12464-1 für Arbeitsstättenbeleuchtung geeignet,
196 Mid-Power LEDs mit einer Gesamtleistung von 23,5 W, ohne Konvertereinheit (bitte gesondert bestellen),
zum Anschluss an 24 V DC (Konstantspannung),
Energieeffizienzklasse A++,
Lichtfarbe 2700 / 3000 / 4000 K (bitte auswählen),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 >Ra 80,
zum Betrieb mit Einzel- oder Sammelkonverter,
als Einzelleuchte VDE konform, CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529,

Hersteller/Typ

Nimbus Modul L 196

544-830 für 2700 K
544-829 für 3000 K
544-831 für 4000 K
(bitte auswählen)

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen