L120

Pendelleuchte Langfeldleuchte

Pendelleuchte als Langfeldleuchte für abgependelte Montage an abgehängter Decke, Bauform rechteckig, Leuchtenkorpus aus Aluminium silber-eloxalfarben; Diffusorfläche aus mattiertem Acrylglas mit Kegelsenkungen mit integrierter Linsentechnik, Aufhängung Stahl; Baldachin weiß; Edelstahlseilabhängung einstellbar von 100 -1800 mm; 
max. Gehäuseabmessungen L/B/H: ca. 1335/60/20 mm;
Abpendelhöhe max. 30-180 cm; 
Mindestwirkungsgrad: 99%;

Lichtverteilung: direkt nach unten, eng abstrahlend;

Für 120 Stück Low-Power LEDs mit einer Gesamt-leistung von 26 W; mit externem Konverter zum Einlegen im Deckenhohlraum/ in abgehängter Decke; zum Anschluss an 230 V,

Energieeffizienzklasse A,

Leuchtenlichtstrom 1826 lm
Lichtfarbe 3000 K,

Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 > Ra 80, als Einzelleuchte VDE konform, CE-Zeichen; Schutzart IP 20 DIN EN 60529, inkl. Seilabhängung Edelstahl

Hersteller/Typ Nimbus L120

005-754 für 3000 K

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ '

....................................................'
vom Bieter einzutragen