L120 Sensor

Pendelleuchte Langfeldleuchte

Sehr flache, höheneinstellbare Pendelleuchte für den Office- und Homebereich, 
zur abgependelten Montage an abgehängter Decke (Hohlraum), 
Bauform rechteckig,
Leuchtenkorpus aus Aluminium eloxiert,
Diffusorfläche aus mattiertem Acrylglas mit Kegelsenkungen und integrierter Linsentechnik,
dimmbar durch intuitive, berührungslose Gestensteuerung, 
max. Gehäuseabmessungen L/B/H: ca. 1353/60/20 mm, 
Abpendelhöhe max. 1800 mm,
Mindestwirkungsgrad: 99 %,
Lichtverteilung: 100 % direkt nach unten,
eng abstrahlend,
126 Stück Low-Power LEDs mit einer Gesamtleistung von 26 W, ohne Konverter,
zum Anschluss an 24 V Gleichstrom,
Energieeffizienzklasse A,

Leuchtenlichtsstrom 1826 lm
Lichtfarbe 3000 K,
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 > Ra 80,
als Einzelleuchte VDE konform, CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529,
inkl. 2 x Seilabhängung aus Edelstahl, 
einstellbar von 300 - 1800 mm

Hersteller/Typ Nimbus L 120 Sensor

545-948 für 3000 K

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen