RIM R 36	LED-Deckenleuchte, dreh- und schwenkbar

LED-Deckenleuchte stufenlos um ca. 90° schwenkbar und ca. 350° drehbar,
Leuchtenkorpus aus Aluminium, zylindrisch,
gold matt eloxiert,
Diffusorfläche aus mattiertem Acrylglas,
rund mit quadratischem Kegelsenkungsfeld,
Abdeckung weiß lackiert,
max. Gehäuseabmessungen Ø/H: ca. 150/110 mm,
Mindestwirkungsgrad: 99 %
Lichtverteilung: ca. 95 % direkt nach unten, breitstrahlend,
Deckenaufhellung: ca. 5 % zur Seite,
36 Stück Mid-Power LED,
inklusive Konverter, einfach schaltbar,
zum Anschluss an 230 V Wechselstrom,
Energieeffizienzklasse siehe Tabelle unten,

Leuchtenlichtstrom 750 lm
Lichtfarbe 2700 / 3000 / 4000 K (bitte auswählen),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 >Ra 90,
als Einzelleuchte VDE konform, CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529,

Hersteller/Typ
Nimbus Rim R 36

545-718 für 2700 K / 8,7 W / A+
545-722 für 3000 K / 8,3 W / A+
(bitte auswählen)

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen