RIM R 49 LC	LED-Deckenleuchte, dreh- und schwenkbar mit Konverter und Light Control

LED-Deckenleuchte stufenlos um ca. 90° schwenkbar und ca. 350° drehbar,
Leuchtenkorpus aus Aluminium, zylindrisch,
chrom hochglänzend,
Diffusorfläche aus mattiertem Acrylglas,
rund mit quadratischem Kegelsenkungsfeld,
Abdeckung weiß lackiert,

mit integriertem Konverter und Light Control, kabellos steuerbar und dimmbar via Smartphone oder Tablet (basierend auf Bluetooth 4.0),
max. Gehäuseabmessungen Ø/H: ca. 210/150 mm,
Mindestwirkungsgrad: 99 %
Lichtverteilung: ca. 95 % direkt nach unten, breitstrahlend,
Deckenaufhellung: ca. 5 % zur Seite,
49 Stück Mid-Power LED,
inklusive Konverter,
zum Anschluss an 230 V Wechselstrom,
Energieeffizienzklasse siehe Tabelle unten,

Leuchtenlichtstrom 1050 lm
Lichtfarbe 2700 / 3000 / 4000 K (bitte auswählen),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 >Ra 90,
als Einzelleuchte VDE konform, CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529,

Hersteller/Typ
Nimbus Rim R 49

547-825 für 2700 K / 12,4 W / A+
547-826 für 3000 K / 11,8 W / A+
(bitte auswählen)

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen