ZEN ON	Wandaufbauleuchte 3W LED,

LONG	Wandaufbauleuchte, zur bodennahen Montage auf Hohlwand oder über Unterputzdose;

Gehäuse aus natureloxiertem Aluminium;
max. Gehäuseabmessungen B/H/T: ca. 200/100/18 mm

Lichtaustritt 100% asymmetrisch nach unten, ca. 45°;

bestückt mit  Low-Power LEDs mit einer Gesamtleistung von 3W; externer Konverter erforderlich,

zum Anschluss an 24V Gleichstrom,

Energieeffizienzklasse A+,

Leuchtenlichtstrom 170 lm
Lichtfarbe 2700/ 3000/ 4000K (bitte auswählen), Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 >Ra 80, als Einzelleuchte VDE konform, CE-Zeichen; Schutzart IP 20 DIN EN 60529

Hersteller/Typ Nimbus Zen On LED.next,

010-412 für 2700K

004-023 für 3000K

010-527 für 4000K

(bitte auswählen)

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ '

....................................................'
vom Bieter einzutragen