MIKE INDIA	Deckeneinbauleuchte, für Einbauset

100	Unterputz/ Mauerwerk

Deckeneinbauleuchte, für Einbauset Unterputz/ Mauerwerk;

Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl mit satinierter

Acrylglasabdeckung,
max. Gehäuseabmessungen B/H/T: ca. 114/114/32 mm

Lichtaustritt 100% nach unten,

bestückt mit Low-Power LEDs

externer Konverter erforderlich, zum Anschluss an 24V Gleichstrom,

Energieeffizienzklasse A+

Leuchtenlichtstrom 580 lm
Lichtfarbe 2700/ 3000/ 4000K (bitte auswählen),

Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 >Ra 90, als Einzelleuchte VDE konform, CE-Zeichen; Schutzart IP 20 DIN EN 60529

Hersteller/Typ Nimbus Mike India 100 LED.next,

010-438 für 2700K / 7,1 W

004-149 für 3000K / 6,8 W

010-545 für 4000K / 6,5 W

(bitte auswählen)

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ '

....................................................'
vom Bieter einzutragen