MIKE INDIA	Deckeneinbauleuchte, Hohlraumeinbau

100		Deckeneinbauleuchte, für Hohlraumeinbau;

Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl mit satinierter

Acrylglasabdeckung,
max. Gehäuseabmessungen B/H/T: ca. 114/114/32 mm

Wandausschnitt: ca. 100/100/50 mm;

Lichtaustritt 100% nach unten,

bestückt mit Low-Power LEDs

externer Konverter erforderlich, zum Anschluss an 24V Gleichstrom,

Energieeffizienzklasse A+

Leuchtenlichtstrom 580 lm
Lichtfarbe 2700/ 3000/ 4000K (bitte auswählen), Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 >Ra 90, als Einzelleuchte VDE konform, CE-Zeichen; Schutzart IP 20 DIN EN 60529

Hersteller/Typ Nimbus Mike India 100 LED.next,

010-435 für 2700K / 7,1 W

004-148 für 3000K / 6,8 W

010-544 für 4000K / 6,5 W

(bitte auswählen)

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ '

....................................................'
vom Bieter einzutragen