RAHMENLOS	Wandeinbauleuchte 3W LED, inkl. Einbauset

WALL	Unterputz/ Mauerwerk, flächenbündig

Wandeinbauleuchte, für Einbauset Unterputz/ Mauerwerk;

Gehäuse aus Aluminium mit mattierter

Glasabdeckung, für flächenbündigen Einbau;

inkl. Einbauset mit Raum für Konverter;
max. Gehäuseabmessungen B/H/T: ca. 82/82/30 mm

Aussparung H/B/T: max. 215/105/45 mm;

Lichtaustritt 100% direktstrahlend,

bestückt mit Low-Power LEDs mit einer Gesamtleistung von 3W; externer Konverter erforderlich,

zum Anschluss an 24V Gleichstrom,

Energieeffizienzklasse A+,

Leuchtenlichtstrom 145 lm
Lichtfarbe 2700/ 3000/ 4000K (bitte auswählen), Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 >Ra 80, als Einzelleuchte VDE konform, CE-Zeichen; Schutzart IP 20 DIN EN 60529

Hersteller/Typ Nimbus Rahmenlos Wall LED.next,

010-499 für 2700K

004-032 für 3000K

010-558 für 4000K

(bitte auswählen)

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ '

....................................................'
vom Bieter einzutragen