Cubic 36 Frame

LED-Deckenleuchte mit Aufbaugehäuse aus Aluminium

Deckenleuchte mit Aufbaugehäuse,
Bauform quadratisch mit gerundeten Ecken,
Diffusorfläche aus satiniertem Acrylglas mit geschlossener Oberfläche für homogene Lichtverteilung,
Aufbaugehäuse 47 mm aus Aluminium, matt pulverbeschichtet, Oberflächenausführung siehe Tabelle unten, mit integriertem Konverter, dimmbar über konventionelle Phasenan-/abschnittsdimmer,
Befestigung der Diffusorfläche durch rückseitige Permanentmagnete am Aufbaugehäuse,
max. Gehäuseabmessungen L/B/H: ca. 128/128/60 mm
Mindestwirkungsgrad: 99 %,
Lichtverteilung: ca. 100 % direkt nach unten, breitstrahlend,
36 Stück Mid-Power LED,
mit Konverter,
zum Anschluss an 230 V Wechselstrom,
Energieeffizienzklasse siehe Tabelle unten,
Leuchtenlichtstrom 630 lm
Lichtfarbe 2700 / 3000 / 4000 K (bitte auswählen),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 >Ra 90,
als Einzelleuchte VDE konform, CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529

Hersteller/Typ:
Nimbus Cubic 36 Frame

Aufbaugehäuse schwarz matt
557-800 für 2700 K / 9,9 W / A
557-801 für 3000 K / 9,6 W / A
557-802 für 4000 K / 9,2 W / A+

Aufbaugehäuse weiß matt
557-803 für 2700 K / 9,9 W / A
557-804 für 3000 K / 9,6 W / A
557-805 für 4000 K / 9,2 W / A+
(bitte auswählen)

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen