Modul Q 36 Frame

LED-Deckenleuchte mit Aufbaugehäuse aus Aluminium

Deckenleuchte mit Aufbaugehäuse,
Bauform quadratisch mit gerundeten Ecken,
Diffusorfläche aus mattiertem Acrylglas mit 36 Kegelsenkungen,
Aufbaugehäuse 47 mm aus Aluminium, matt pulverbeschichtet, Oberflächenausführung siehe Tabelle unten, mit integriertem Konverter, dimmbar über konventionelle Phasenan-/abschnittsdimmer,
Befestigung der Diffusorfläche durch rückseitige Permanentmagnete am Aufbaugehäuse,
max. Gehäuseabmessungen L/B/H: ca. 128/128/52 mm
Mindestwirkungsgrad: 99 %,
Lichtverteilung: ca. 95 % direkt nach unten, breitstrahlend,
Deckenaufhellung: ca. 5 % zur Seite,
36 Stück Mid-Power LED,
mit Konverter,
zum Anschluss an 230 V Wechselstrom,
Energieeffizienzklasse siehe Tabelle unten,
Leuchtenlichtstrom 750 lm
Lichtfarbe 2700 / 3000 / 4000 K (bitte auswählen),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 >Ra 90,
als Einzelleuchte VDE konform, CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529

Hersteller/Typ:
Nimbus Modul Q 36 Frame

Aufbaugehäuse schwarz matt
557-794 für 2700 K / 9,9 W / A+
557-795 für 3000 K / 9,6 W / A+
557-796 für 4000 K / 9,2 W / A+

Aufbaugehäuse weiß matt
557-797 für 2700 K / 9,9 W / A+
557-798 für 3000 K / 9,6 W / A+
557-799 für 4000 K / 9,2 W / A+
(bitte auswählen)

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen