MODUL Q 36 IN

LED-Deckeneinbauleuchte für Hohlraumeinbau,

Bauform quadratisch mit gerundeten Ecken,
Leuchtenkorpus/Diffusorfläche aus mattiertem Acrylglas mit 36 Kegelsenkungen,

Rahmen weiß hochglänzend,
max. Gehäuseabmessungen L/B/H: ca. 122/122/39 mm,
Einbautiefe: ca. 40 mm,
Deckenausschnitt ca. 100 x 100 mm,
Mindestwirkungsgrad: 99 %,
Lichtverteilung: ca. 100 % direkt nach unten, breitstrahlend,
36 Stück Mid-Power LED,

ohne Konverter,
zum Anschluss an 24 V Gleichspannung,
Energieeffizienzklasse siehe Tabelle unten,

Leuchtenlichtstrom 750 lm,
Lichtfarbe 2700 / 3000 / 4000 K (bitte auswählen),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 > Ra 90,
zum Betrieb mit Einzel- oder Sammelkonverter,
als Einzelleuchte VDE konform, CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529,

Hersteller/Typ

Nimbus MODUL Q36 IN

009-990 für 2700 K / 7,1 W / A++
004-801 für 3000 K / 6,8 W / A++
009-991 für 4000 K / 6,5 W / A++
(bitte auswählen)

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen