MODUL R 64
Light Control	
	LED Deckenleuchte mit Aufbaugehäuse,
	Konverter und Light Control

Deckenleuchte mit Anbaugehäuse
Bauform rund mit quadratischem Kegelsenkungsfeld,
Leuchtenkorpus/Diffusorfläche aus mattiertem Acrylglas, Aufbaugehäuse aus Kunststoff, weiß hochglänzend, mit integriertem Konverter und Light Control, kabellos steuerbar und dimmbar via Smartphone oder Tablet (basierend auf Bluetooth 4.0),
max. Gehäuseabmessungen Ø/H: ca. 273/45 mm,
Mindestwirkungsgrad: 99 %;

Lichtverteilung: ca. 98 % direkt nach unten, breitstrahlend,
Deckenaufhellung: ca. 2 % zur Seite,
64 Stück Mid-Power LED,
inklusive Konverter, zum Anschluss an 230 V ~
Lichtfarbe 2700 / 3000 / 4000 K (bitte auswählen),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 >Ra 80,
als Einzelleuchte VDE konform, CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529,

Hersteller/Typ
Nimbus Modul R 64 Light Control,

547-742 für 2700 K / 10,3 W / A+
547-617 für 3000 K / 9,8 W / A++
547-741 für 4000 K / 9,6 W / A++
(bitte auswählen)

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen