Modul R 36 TT

LED-Deckenleuchte für Hohlraumeinbau

Deckenleuchte für Hohlraumeinbau, stufenlos um ca. 90° schwenk- und ca. 350° drehbar,
Bauform rund mit quadratischem Kegelsenkungsfeld,
Leuchtenkorpus/Diffusorfläche aus mattiertem Acrylglas mit 36 Kegelsenkungen, Aufhängung aus Stahl,
Dreh- und Schwenkeinheit weiß lackiert,
Einbautiefe: ca. 36 mm, Deckenausschnitt: ca. Ø 68 mm,
max. Gehäuseabmessungen H: Ø 135 × 24 mm,
Mindestwirkungsgrad: 99 %,
Lichtverteilung: ca. 95 % direkt nach unten, breitstrahlend,
Deckenaufhellung: ca. 5 % zur Seite,
36 Stück Mid-Power LED,
ohne Konverter,
zum Anschluss an 24 V DC (Konstantspannung),
Energieeffizienzklasse A++
Leuchtenlichtstrom 550 lm
Lichtfarbe 2700 / 3000 / 4000 K (bitte auswählen),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 >Ra 90,
zum Betrieb mit Einzel- oder Sammelkonverter,
als Einzelleuchte VDE konform, CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529

Hersteller/Typ:
Nimbus Modul R 36 TT weiß

010-331 für 2700 K / 5,2 W
006-991 für 3000 K / 4,9 W
010-333 für 4000 K / 4,7 W
(bitte auswählen)

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen