Modul R 36 TT

LED-Deckenleuchte für Beton-Einbaudose

Deckenleuchte, für Betoneinbaudose HaloX-O mit Frontteil 68 x 68 mm (Fa. Kaiser),
stufenlos um ca. 90° schwenk- und ca. 350° drehbar;

Bauform rund mit quadratischem Kegelsenkungsfeld,
Leuchtenkorpus/Diffusorfläche aus mattiertem Acrylglas mit 36 Kegelsenkungen, Aufhängung Stahl,

Dreh- und Schwenkeinheit weiß lackiert
max. Gehäuseabmessungen Ø: 135 x 60 mm,

Einbautiefe ca. 40 mm, Deckenaussparung ca. 68 mm,
Mindestwirkungsgrad: 99 %,
Lichtverteilung: ca. 95 % direkt nach unten, breitstrahlend,
Deckenaufhellung: ca. 5 % zur Seite,
36 Stück Mid-Power LED,
ohne Konverter,
zum Anschluss an 24 V DC (Konstantspannung),
Energieeffizienzklasse A++
Leuchtenlichtstrom 550 lm
Lichtfarbe 2700 / 3000 / 4000 K (bitte auswählen),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 >Ra 90,
zum Betrieb mit Einzel- oder Sammelkonverter,
als Einzelleuchte VDE konform, CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529

Hersteller/Typ:
Nimbus Modul R 36 TT

010-271 für 2700 K / 5,2 W
007-391 für 3000 K / 4,9 W
010-272 für 4000 K / 4,7 W
(bitte auswählen)

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen