Modul R 36 TT

LED-Deckenleuchte mit Aufbaugehäuse

Deckenleuchte, mit Aufbaugehäuse aus Metall, stufenlos um ca. 90° schwenk- und ca. 350° drehbar,

Bauform rund mit quadratischem Kegelsenkungsfeld,
Leuchtenkorpus/Diffusorfläche aus mattiertem Acrylglas mit 36 Kegelsenkungen, Aufhängung Stahl,
Dreh- und Schwenkeinheit, weiß lackiert,
Aufbaugehäuse 35 mm,

ohne Konverter,
max. Gehäuseabmessungen H Ø: 135 x 45 mm,
Mindestwirkungsgrad: 99 %,
Lichtverteilung: ca. 95 % direkt nach unten, breitstrahlend,
Deckenaufhellung: ca. 5 % zur Seite,
36 Stück Mid-Power LED,
ohne Konverter,
zum Anschluss an 24 V DC (Konstantspannung),
Energieeffizienzklasse siehe Tabelle unten,
Leuchtenlichtstrom 750 lm
Lichtfarbe 2700 / 3000 / 4000 K (bitte auswählen),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 >Ra 90,
zum Betrieb mit Einzel- oder Sammelkonverter,
als Einzelleuchte VDE konform, CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529

Hersteller/Typ:
Nimbus Modul R 36 TT
Aufbau ohne Konverter

010-277 für 2700 K / 7,1 W / A++
007-393 für 3000 K / 6,8 W / A++
010-278 für 4000 K / 6,5 W / A++
(bitte auswählen)

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen