Modul R 36 TT	LED-Deckenleuchte mit Aufbaugehäuse

Deckenleuchte, mit Aufbaugehäuse aus Metall, stufenlos um ca. 90° schwenk- und ca. 350° drehbar;

Bauform rund mit quadratischem Kegelsenkungsfeld,
Leuchtenkorpus/Diffusorfläche aus mattiertem Acrylglas mit 36 Kegelsenkungen, , Aufhängung Stahl, Dreh- und Schwenkeinheit, weiß lackiert,
Aufbaugehäuse 35 mm mit integriertem Konverter, 
max. Gehäuseabmessungen H Ø: 135 x 45 mm,
Mindestwirkungsgrad: 99 %,
Lichtverteilung: ca. 95 % direkt nach unten, breitstrahlend,
Deckenaufhellung: ca. 5 % zur Seite,
36 Stück Mid-Power LED,
mit Konverter,
zum Anschluss an 230 V Wechselstrom,
Energieeffizienzklasse siehe Tabelle unten,
Leuchtenlichtstrom 550 lm
Lichtfarbe 2700 / 3000 / 4000 K (bitte auswählen),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 >Ra 90,
als Einzelleuchte VDE konform, CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529

Hersteller/Typ:
Nimbus Modul R 36 TT
Aufbau mit Konverter

010-283 für 2700 K / 6,5 W / A+
007-395 für 3000 K / 6,3 W / A+
010-284 für 4000 K / 6,1 W / A++
(bitte auswählen)

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen